По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru

Опросный лист выключателей ВА08

(нужные данные подчеркнуть)

| Тип выключателя по исполнению максимальных расцепителей тока и величине номинального тока | Номинальный ток выключателя, А |
| --- | --- |
| По типу максимального расцепителя и величине тока | без максимальных расцепителей тока | ВА08-0ХХ0 | 400, 630, 800 |
|  | с электромагнитным расцепителем тока | ВА08-0ХХ1 | 400, 630, 800 |
|  | с электромагнитным расцепителем тока и полупроводниковым максимальным расцепителем тока | ВА08-0ХХХН | 160, 250, 400, 630, 800 |
|  | с полупроводниковым максимальным расцепителем тока | ВА08-0ХХХС | 160, 250, 400, 630, 800 |
| Номинальное напряжение главной цепи | 380В, 660В (50, 60Гц) |
|  | 220В (постоянного тока) |
| Тип полупроводникового расцепителя | микропроцессорный (ВА08-0ХХ5Х) |
| Количество полюсов | 2; 3 |
| Уставка электромагнитных расцепителей тока, выключателей без полупроводникового расцепителя | 20160, 20000, 16000, 15750, 12800, 12600, 12000, 10000, 8000, 9450 |
| Дополнительные сборочные единицы | Микропереключатель | да | нет |
|  | Дополнительные вспомогатель- ные контакты | да | нет | да | нет |
|  | Вспомогательные контакты | нет | да | нет | да | нет |
|  | Независимый расцепитель | отсутствует |
|  |  | 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В (50Гц) |
|  |  | 115, 220, 380, 400, 440В (60Гц) |
|  |  | 24, 110, 220, 440В (постоянного тока) |
| Исполнение по способу установки | стационарное; выдвижное |
| Вид привода и напряжение | ручной | электромагнитный |
|  |  | 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В (50Гц) |
|  |  | 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440В (60Гц) |
|  |  | 110, 220В (постоянного тока) |
| Наличие дополнительных механизмов к выключателю стационарного исполнения | без механизма |
|  | механизм для оперирования через дверь распределительного устройства выключателем стационарного исполнения с ручным приводом |
|  | устройство для блокировки положения “Отключено” выключателя стационарного исполнения с ручным приводом |
| Способ подсоединения выдвижного выключателя | переднее; заднее |
|  | медь; алюминий |

| Способ монтажа | Ток, А | Условное обозначение по длине вывода | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Переднее | Кабель со специальным кабельным наконечником | 400 | А | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина “плашмя” | 630 |  | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина “плашмя” | 400 |  |  |
|  | Шина “плашмя” | 630 | Б | медь |
|  | Шина “плашмя” | 400 |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины “плашмя” | 800 |  | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Две шины “плашмя” | 800 |  | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины с переходником “плашмя” | 800 |  | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10 мм | 250 | А | медь |
|  | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10 мм | 250 |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7886, контактный стержень диаметром 16 мм | 800 | Б | медь |
|  | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным Наконечником ГОСТ 7887, контактный стержень диаметром 10 мм | 800 |  | алюминий |
|  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10 мм | 800 |  | медь |
|  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10 мм |  |  | алюминий |
|  | Один кабель без кабельного наконечника | 400 | А | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Два кабаля без кабельного наконечника | 800 | Б | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Четыре кабеля без кабельного наконечника | 800 |  | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
| Комбиниро- ванное | 2 кабеля без кабель- ного наконечника | Шина “плашмя” | 630 |  | медь |
|  |  |  | 400 |  | алюминий |
|  |  | Шина или 2 шины “плашмя” | 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | 4 кабеля без кабель- ного наконечника | 2 шины “плашмя” | 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Кабель без кабель- ного наконечника | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10 мм | 250 | А | медь |
|  |  | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10 мм |  |  | алюминий |
|  | 2 кабеля без кабель- ного наконечника | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 16 мм | 800 | Б | медь |
|  |  | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10 мм |  |  | алюминий |
|  | 4 кабеля без кабель- ного наконечника | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10 мм | 800 |  | медь |
|  |  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10 мм |  |  | алюминий |
| Переднее, заднее | Шина или 2 шины на “ребро”, кабели | 630 | А | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины на “ребро”, кабели | 800 | Б | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
| Заднее “плашмя” | Шина или 2 шины, кабели | 630 | А | медь |
|  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины, кабели | 800 | Б | медь |
|  |  |  |  | алюминий |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru